## Slide 1
ROBAMCI
Inspectiedag waterkeren, maart 2018
Frank den Heijer
Waterkering
Kunstwerken
Kust
Infra in de
ondergrond
Regionaal
systeem
Inrichting
ondergrond

## Slide 2: Veranderingen levenscyclus infrastructuur
zeespiegelstijging
Klimaat
Veroudering
Regelgeving & normen
Verandering gebruik
Multifunctioneel gebruik
Innovaties
Notes: Asset Management is defined in ISO 55000 as “coordinated activity of an organization to realize value from assets”
In de oudere PAS 55 : “systematic and coordinated activities and practices through which an organization optimally and sustainably manages its assets and asset systems, their associated performance, risks and expenditures over their life cycles for the purpose of achieving its organizational strategic plan”.
Opm:
Allereerst dat het een systematische aanpak is met bijbehorende gecoordineerde acties.
Ten tweede heeft het als doel het optimaal en duurzaam managen van de assets, te interpreteren als de balans tussen prestatie, risico en kosten over de gehele levenscyclus.
Ten derde is het een middel om de strategische doestellingen van een organisatie te vervullen.
Assetmanagement kan gezien worden een operationalisering van beleid.

## Slide 3: Met interventieplanning naar duurzame beheersing
Tijd - Levensduur
Heden
Risico
Kosten
Performance / kwaliteit

## Slide 4: Met interventieplanning naar duurzame beheersing (2)
Tijd - Levensduur
Heden
Risico
Kosten
Performance / kwaliteit

## Slide 5: Situatie / Trends
veel infra end-of-lifetime.
Transparantie & efficiency
Life cycle
Van asset naar netwerk
Geintegreerde contractvormen
Chart: Totale uitgaven aan kritieke infrastructuur in Nederland 16.3 mld/jaar
| Overheid | Provincie | Gemeente | Waterschap | Privaat
Totale uitgaven aan kritieke infrastructuur | 5368 | 785 | 4334 | 2024.4615 | 3853

## Slide 6: Hypothese ROBAMCI
We besteden 16 Mld/jaar
Beter beslissen met integrale risico sturing
Gerichter investeren op netwerk- en systeemniveau
Goed plannen met een levenscyclus aanpak
Efficiency 1 à 2 mld per jaar in NL
Notes: Asset Management is defined in ISO 55000 as “coordinated activity of an organization to realize value from assets”
In de oudere PAS 55 : “systematic and coordinated activities and practices through which an organization optimally and sustainably manages its assets and asset systems, their associated performance, risks and expenditures over their life cycles for the purpose of achieving its organizational strategic plan”.
Opm:
Allereerst dat het een systematische aanpak is met bijbehorende gecoordineerde acties.
Ten tweede heeft het als doel het optimaal en duurzaam managen van de assets, te interpreteren als de balans tussen prestatie, risico en kosten over de gehele levenscyclus.
Ten derde is het een middel om de strategische doestellingen van een organisatie te vervullen.
Assetmanagement kan gezien worden een operationalisering van beleid.

## Slide 7: Partners en stakeholders
Programma introductie
Chart: ROBAMCI Totaal 2500 kEuro
| SO | TKI | I&M | Waterschappen | Gemeenten | In kind
FAIR 3036,4 | 100 | 855 | 486.7 | 401.5 | 235 | 434.2

## Slide 8: ROBAMCI - aanpak
Samenwerken
systeemfuncties

## Slide 9: Assetmanagement - niveau’s van besluitvorming
Strategisch
Tactisch
Operationeel
omgeving & toekomst
systeem
object
risico’s omgeving
kosten
risico’s systeem
kosten
prestatie eisen systeem
budget
prestatie eisen object
budget

## Slide 10: ROBAMCI resultaten
Integratie van:
Techniek: inzicht in systeemgedrag en effecten van interventies
Risico analyse: inzicht in effectieve risico reductie
Econometrie: inzicht in kosten (en baten) van interventies
Omzetten van systeem eisen in een tactisch plan
  Optimaal prioriteren en plannen interventies
  Inzicht in systeem risico’s en kosten / TCO’s
Omzetten van een tactisch plan in een operationeel plan
  afleiden van object eisen obv systeemeisen
  Inspectieplannen afstemmen op levenscyclus

## Slide 11: De uitdagingen
Van inspectie naar faalkans

## Slide 12: Van huidige Faalkans per asset naar systeem risico in de tijd
Pf
Tijd - Levensduur
Heden
Risico
Asset
Netwerk/Systeem

## Slide 13: De uitdagingen
Van inspectie naar faalkans
Van faalkans per asset
… naar faalkans netwerk/systeem
Van faalkans naar Risico
… naar systeem risico in de tijd

## Slide 14: Van systeem risico naar interventieplanning
Tijd - Levensduur
Heden
Risico
Asset
Netwerk/Systeem

## Slide 15: De uitdagingen
Van inspectie naar faalkans
Van faalkans per asset
… naar faalkans netwerk/systeem
Van faalkans naar Risico
… naar systeem risico in de tijd
Van individuele/ad-hoc interventies
… naar systeem indicatoren

## Slide 16: Met interventieplanning naar duurzame beheersing
Tijd - Levensduur
Heden
Risico
Kosten
Performance / kwaliteit

## Slide 17: De uitdagingen
Van inspectie naar faalkans
Van faalkans per asset
… naar faalkans netwerk/systeem
Van faalkans naar Risico
… naar systeem risico in de tijd
Van individuele/ad-hoc interventies
… naar systeem indicatoren
..naar systeemplanning voor duurzaam beheersbaar systeem-functioneren

## Slide 18: Almere case
1368 nodes
1640 branches
32 years
=> 27608 stochastic variables
Notes: Per twee jaar samengevoegd
Branches (slibaangroei) hebben iedere twee jaar een nieuwe stochast, nodes (zakking) een vaste stochast
16*1640 + 1368 = 27608

## Slide 19: Serious Game

## Slide 20: Locatie cases tot begin 2018
Inhoudsopgave

## Slide 21: Case 1: Risicogestuurd inspecteren Oesterdam
Case: Wettelijke Beoordeling iedere 12 jaar + zorgplicht -> hoe inspecteren?
Inspecties uitgevoerd obv Digigids
Risicogestuurd inspecteren van graverij

## Slide 22: Case 1: Risicogestuurd inspecteren Oesterdam
Relateren van aantal gaten aan zodeklasse van het gras
Maar hoe veroudert het gras?
  Geen data beschikbaar
Schadebeeld/aantal gaten -> Faalmodel -> Faalkans in tijd

## Slide 23: Case 1: Risicogestuurd inspecteren Oesterdam
Tijdig inspecteren: hier 4, 7 of 14 maanden.
Met combinatie van Digigids, WBI en kennis over verouderingsgedrag kunnen obv acceptabele faalkansen inspectieschema’s worden bepaald
Kennis van verouderingsgedrag blijkt zeer essentieel:
  Nu: homogeen, snelheid is onzeker

## Slide 24: Case 2: LiveDijk XL
Case:
  Toetsing werd onrealistisch bevonden
  Verschillende typen monitoring tussen 2011-2015
  Veel baten gerealiseerd: dijk bleek veel veiliger
Maar:
  Hoeveel baten?
  En hoe onderbouwen/bepalen we dat?
  En hoe past dat in een asset management kader?

## Slide 25: Case 2: monitoring LiveDijk XL (aanpak)
Aanpak o.b.v. scenario’s
Met Bayesian pre-posterior analyse verschillende strategieen doorgerekend
Belangrijk: bij wsm is (in dit geval) de hoeveelheid informatie sterk afhankelijk van de waargenomen buitenwaterstand
Gelukje: pakweg 1 jr na start een ≈1/80 jr storm

## Slide 26: Case 2: monitoring LiveDijk XL (resultaat)
Effect tijdens de levenscyclus: bij monitoring extra onzekerheid

## Slide 27: Case 2: monitoring LiveDijk XL (conclusies)
Terugkijkend: grote baten maar sterk bepaald door toevalsfactor
In model is aangenomen dat de versterking uitgesteld werd met de duur van het monitoringsprogramma -> monitoren = extra risico nemen
Dit risico hoeft niet te worden genomen bij monitoring gedurende de levenscyclus
Klerk, W.J., Kanning, W., van der Meer, M.T., Nieuwenhuis, J.W., 2016. The role of structural health monitoring in life-cycle management of dikes: a case study in the north of the Netherlands, in: Life-Cycle of Engineering Systems: Emphasis on Sustainable Civil Infrastructure: Proceedings of the Fifth International Symposium on Life-Cycle Civil Engineering (IALCCE 2016). CRC Press.

## Slide 28: Case 3: Regionale waterkeringen Noord-Nederland
Alle regionale genormeerde keringen bij Hollands Noorderkwartier (1000km)
Recent: project Versterking BoezemKaden (VBK)
Nu is de vraag: is het strategisch verstandig/mogelijk dit meer in de vorm van dagelijks onderhoud te gieten?

## Slide 29: Case 1: Regionale waterkeringen Noord-Nederland
Welke versterkingsstrategie is optimaal?
Hoogtegebaseerd
  Per vak kritische hoogte obv PROMOTOR
Risicogebaseerd – projecten
Risicogebaseerd – onderhoud
Veroudering obv zetting met onzekerheid
If we take action

## Slide 30: Case 1: Regionale waterkeringen Noord-Nederland
Welke versterkingsstrategie is optimaal?
Hoogtegebaseerd
  Per vak kritische hoogte obv PROMOTOR
Risicogebaseerd – projecten
Risicogebaseerd – onderhoud
Veroudering obv zetting met onzekerheid

## Slide 31: Case 1: Regionale waterkeringen Noord-Nederland
Obv hoogte: conservatief, relatief hoge investering
Obv risico: korte planperiode goedkoper
Voorlopige conclusie: Onderhoudsoptie lijkt inderdaad interessant
Berekening | Beschrijving | Median Investering | Median NPV | Gem. Risico per jaar
S1 | Hoogte: kritische hoogte | 172 | 174 | 0.02
S2a | Risico: projecten | 162 | 190 | 0.27
S2b | Risico: onderhoud | 124 | 152 | 0.28
* Toelaatbaar risico = 1.1 miljoen euro

## Slide 32: Framework (EU FAIR)

## Slide 33: Cases in Besluitvormingsframework
Kust
RBI
Regionaal systeem
Almere 1
Delfzijl
BAG
OnderGrond
IJM
NZV
Almere 2
RL-Multi functies

## Slide 34: Cases in Besluitvormingsframework
Strategisch
Tactisch
Operationeel
omgeving & toekomst
systeem
object
risico’s omgeving
kosten
risico’s systeem
kosten
prestatie eisen systeem
budget
prestatie eisen object
budget
Kust
RBI
Regionaal systeem
Almere 1
Delfzijl
BAG
OnderGrond
IJM
NZV
Almere 2
RL-Multi functies

## Slide 35: Business estimate: Hoe gaan we het opbouwen?
3 onderdelen:
Totale uitgaven aan AM in sector
Efficientievoordeel: Wat laten de cases zien en hoe schalen we dat op?
Verzilveren van de potentie: maturity & adoptie)

## Slide 36: Omvang sector
Chart: Jaarlijkse uitgaven aan asset management in GWW sector naar type stakeholder
| Overheid | Provincie | Gemeente | Waterschap | Privaat
Waterveiligheid | 564 | 50 | 198.4615
Watersysteem | 104 | 35 | 700
Hoofdvaarwegen | 500 | 150 | 234 | 24
Waterkwaliteit | 1000 | 1056 | 243
Energie | 2210
Spoor | 1200 | 100 | 1400
Wegen | 2700 | 550 | 3000 | 70

## Slide 37: Verzilveren potentie: maturity & adoptie
Hoe doe je het nu?
Wil je het?
Kun je het?
Notes: Hoe doe je het nu? > hoe volwassen ben je? > hoe minder volwassen, hoe meer resultaat er met relatief weinig inspanning kan worden behaald.
Wil je het? Is er politieke wil/ sturing? Werkt dit door tot op de werkvloer of wordt je daar op heel andere dingen afgerekend?
Kun je het? Heb je voldoende capaciteit en kennis om verandering door te voeren? Heb je de bedrijfscultuur mee?

## Slide 38: Propositie
Integreren techniek, risico analyse en econometrie
Ambitie: 1 miljard meer effectief
Impact
Vergroten transparantie en
efficiency in publieke sector
Learning by doing:
‘eigen’ Case studies
Programma introductie

## Slide 39: Boodschap ROBAMCI
We besteden 16 Mld/jaar
en dat wordt meer
Beter beslissen met integrale risico sturing
verbinden beslisniveau’s
Gerichter investeren op netwerk- en systeemniveau
plannen in de ruimte
Goed plannen met een levenscyclus aanpak
plannen in de tijd
Efficiency 1 à 2 mld per jaar in NL
Notes: Asset Management is defined in ISO 55000 as “coordinated activity of an organization to realize value from assets”
In de oudere PAS 55 : “systematic and coordinated activities and practices through which an organization optimally and sustainably manages its assets and asset systems, their associated performance, risks and expenditures over their life cycles for the purpose of achieving its organizational strategic plan”.
Opm:
Allereerst dat het een systematische aanpak is met bijbehorende gecoordineerde acties.
Ten tweede heeft het als doel het optimaal en duurzaam managen van de assets, te interpreteren als de balans tussen prestatie, risico en kosten over de gehele levenscyclus.
Ten derde is het een middel om de strategische doestellingen van een organisatie te vervullen.
Assetmanagement kan gezien worden een operationalisering van beleid.